SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Remont dachu budynku  mieszkalnego

wielorodzinnego  w  Zawierciu

przy ul. 3-go  Maja  3

- 2 -

DANE OGÓLNE ST 0

1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego

Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego  przy ul. 3-go  Maja  3

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem robót budowlanych jest wymiana pokrycia dachu z  papy asfaltowej na  papę termozgrzewalną  wraz  z  obróbkami blacharskimi i  przebudową  kominów  ponad  dachem .

Zakres robót:

- rozebranie pokrycia papowego

-krycie papą :   pierwsza  warstwa  papa  asfaltowa  odmiany  400/1200  wierzchniego  krycia  mocowana  do  podłoża  z desek  druga  warstwa  papa   termozgrzewalna  wierzchniego  krycia  gr. 5,4 mm  ;

- demontaż rynien

- demontaż rur spustowych

- rozebranie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej;

-wymiana części konstrukcji dachu: krokwi, płatwi, murłat,  deskowania  elementów porażonych grzybem;

- rozebranie istniejących  kominów  ponad   dachem  ;

-wykonanie nowych kominów ponad  dachem z cegły pełnej ;

-docieplenie kominów  ponad  dachem wełną mineralną  z  wyprawą  tynkarską ;

- wykonanie  i  montaż pokrywy  dachowej;

-montaż obróbek blacharskich z blach stalowej ocynkowanej  gr. 0,55 mm

- montaż rynien;

- montaż rur spustowych;

- montaż rur odpowietrzających  instalacji kanalizacyjnej;

- 3 -

- montaż rusztowań

-wywóz gruzu;.

3. Prace towarzyszące

Do prac towarzyszących należy:

- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do montażu  obróbek  blacharskich  i tynków  elewacji

- wywóz gruzu na składowisko odpadów;

4.1. Organizacja robót budowlanych

Wykonawca ma obowiązek opracować dokumentacje organizacyjną, która zawiera następujące elementy:

- harmonogram budowy określający w formie graficznej kolejność i okresy
wykonania poszczególnych rodzajów robót;

- wykaz zatrudnienia według potrzebnych w różnych okresach specjalności ;

  - Ochrona  środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne powinny być tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. Praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie może powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym poza placem budowy. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą wykonawcę robót.

4.3.	Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie  i

- 4 -

bezpieczeństwo swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na placu budowy.

4.4. Ochrona przeciwpożarowa

Wszystkie pomieszczenia magazynowe i składowiska, a także inne urządzenia tymczasowe na placu budowy wykonawca ma obowiązek wyposażyć w sprzęt ochrony przeciwpożarowej. Dla pomieszczeń zamkniętych są to gaśnice, a na terenie otwartym zbiorniki piasku, wiadra, bosaki i łopaty skupione w specjalnych stanowiskach przeciwpożarowych.

5.	Wywóz gruzu

Odległość wywozu gruzu podana przez zamawiającego wynosi 4,0 km w jedną stronę.  Koszt opłaty na wysypisku ponosi wykonawca.

6. Materiały z rozbiórki

Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność zamawiającego. O ich przeznaczeniu w imieniu zamawiającego decyduje inspektor nadzoru. Materiały z rozbiórki wykonawca protokolarnie przekazuje zamawiającemu określając ich ilość i stan. / Dotyczy  materiałów przydatnych do  ponownego  użycia / .

MATERIAŁY

Całe zadanie będzie realizowane z materiałów własnych wykonawcy.

- Wymagania ogólne

- 5 -

Materiały budowlane stosowane do wykonywania prac remontowych powinny mieć aprobaty techniczne lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. Z dniem uzyskania prze Polskę członkostwa w Unii Europejskiej materiały budowlane powinny: mieć certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone znakowaniem CE;

2.  Przechowywanie materiałów

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

SPRZĘT I MASZYNY

Za pracę sprzętu, jego stan techniczny oraz przeszkolenie pracowników do obsługi odpowiada wykonawca.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓTBUDOWLANYCH

1. Roboty rozbiórkowe ST 1

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, wyburzeniem i demontażem elementów konstrukcyjnych.

Prowadzenie robót rozbiórkowych winno spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r (Dz.U. Nr13poz93)

2. Wymiana elementów konstrukcji dachu ST 2

Elementy więźby dachowej nie nadające się do pozostawienia, zdemontować i zastąpić nowymi

- 6 -

1. Przekroje minimum jak przekroje elementów istniejących. Drewno impregnować po przycięciu  przed zamontowaniem.

2.  Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni być wyposażeni w ubrania robocze, buty o giętkich podeszwach, hełmy ochronne i pasy bezpieczeństwa . Narzędzia ciesielskie, jak siekiery, dłuta należy nosić w skrzynkach drewnianych, specjalnie do tego celu przystosowanych.

3 Niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach gwoździ lub jakichkolwiek ostrych przedmiotów.

3.Rusztowania ST 3

3.1   Wymagania ogólne

Montaż rusztowań powinien być wykonany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano -montażowymi.                                                                                                                                                 Rusztowanie powinn być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy  lub wydanym  zaświadczeniem .

Rusztowania przewidziane do wykonania zadania określa wykonawca w swojej ofercie.

3.2.	Warunki BHP

- Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy ochronne, które w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych części budowli.

- Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.

- Ponadto należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań po dłuższej przerwie w robotach, po każdej burzy, wichurze, ulewie lub śnieżycy. Nie wolno pozostawiać na rusztowaniach

materiałów lub narzędzi na noc, na dni świąteczne lub na czas dłuższych przerw.

- 7 –

- Zabrania się zrzucania elementów rusztowań przy rozbiórce. Na wszystkich rusztowaniach powinny być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciążeniem pomostu. Rusztowanie powinno być konserwowane.

4. Roboty murarskie ST 4

1.	Wyloty przewodów spalinowych należy wykonywać wg następujących zasad:

a) przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12° i pokryciu  niepalnym , niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny się znajdować co najmniej o 0,30 m wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m; Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiącego przeszkodę, dla prawidłowego działania przewodów, ich wyloty powinny znajdować się ponadto:

a)	co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody;

b)	co najmniej o 0,3 m wyżej od górnej krawędzi przeszkody dla kominów
usytuowanych w odległości do 1,5 m od tej przeszkody.

2. Przy przewodach wentylacyjnych dopuszcza się wykonywanie górnych otworów
wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

3. Wielkość przekroju przewodów. Przewody powinny mieć na całej swej wysokości

jednakowy przekrój określony w dokumentacji, jednak nie powinny być mniejsze niż

14*14 cm (1/2*1/2 cegły ze spoinami). Przewody powinny mieć w przekroju kształt kwadratu lub prostokąta. Odchyłki od określonych w dokumentacji wymiarów przewodów, wynikające z niedokładności ich wykonania, nie powinny przekraczać +1,0 i-0,5 cm.

4.	Grubość przegród. Przegrody z cegły między poszczególnymi przewodami oraz
pomiędzy tymi przewodami a licem muru wewnętrznego powinny być o grubości co
najmniej 1/2 cegły (12 cm). Przegrody pomiędzy przewodami a zewnętrznym licem
muru zewnętrznego powinny być o grubości co najmniej 1 cegły (25 cm); zaleca się
stosowanie w tym przypadku izolującej termicznie szczeliny powietrznej.

- 8 –

5.	Wiązanie cegieł w murze z przewodami. Spoiny pionowe jednej warstwy cegieł
powinny być pokryte pełnymi powierzchniami cegieł następnej warstwy. W
powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin
pionowych, jeżli na to pozwalają warunki, powinny się znajdować tylko w narożnikach

przewodów. Cegły stanowiące przegrody pomiędzy poszczególnymi przewodami
powinny być jednym końcem osadzone w prostopadle do nich położonych ściankach
zewnętrznych.

W przypadkach koniecznych dopuszcza się odstępstwa wynikające z warunku prawidłowego wiązania w murze.

6. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, łącznie ze spoinami i bez występów lub wklęśnięć. Cegły tworzące powierzchnie przewodów powinny być ułożone gładkimi częściami do przewodów. Nie należy tynkować wewnętrznych powierzchni przewodów. Kominy ponad dachem powinny być otynkowane lub spoinowane.

7. Wyloty przewodów należy wyprowadzć ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed zadmuchiwaniem . Wierzch kominów powinien być nakryty czapką betonową zbrojoną z okapnikiem odizolowaną warstwą papy.

5. Roboty tynkarskie ST 5

1. Zasady wykonywania tynków:

- podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku,

- marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru użytkowego (możliwość narażania na wpływy mechaniczne  chemiczne, wilgoć itp.), a w zależności od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom właściwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynków trójwarstwowych marka zaprawy użytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i gładź, powinna być niższa niż marka zaprawy użytej na warstwę poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych),

- 9 –

-tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni,

- tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C; dopuszcza się wykonywanie robót tynkowych w temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających przewidzianych w tymczasowych wytycznych wykonywania robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur,

-świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem; w

przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowo-wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około 1 tygodnia) zwilżane wodą;

- mur ceglany przeznaczony do otynkowania powinien być wykonany na niepełne (puste) spoiny, tzn. nie zapełnione zaprawą na głębokość 10+15 mm od lica muru. W przypadku muru wykonanego na pełne spoiny należy przed przystąpieniem do tynkowania wyskrobać je na tą głębokość albo zastosować inne środki zapewniające trwałą przyczepność tynku do podłoża.

- bezpośrednio przed tynkowaniem należy w razie potrzeby podłoże oczyścić z
kurzu, sadzy, z rdzy i substancji tłustych oraz zmyć wodą.

6.  Obróbki blacharskie ST 6

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej powinny być wykonywane z blachy o grubości od 0,55 mm. Roboty blacharskie, z wyjątkiem robót z blach cynkowych, mogą być wykonywane w każdej porze roku, bez względu na temperaturę. Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonywane wtaki sposób,                                                                                                                                                                                                                                                              aby nie nastąpiło pęknięcie blachy. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru powinno być zakończone zębem okapowym. Ząb okapowy powinien być zakryty z boków blachą odgiętą ku dołowi i oblutowany. Kołpaki i nasady na przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z

- 10 -

blachy stalowej ocynkowanej. Połączenie kołpaków i nasad z pokryciem dachowym powinno być wykonywane za pomocą kołnierzy, z blach zastosowanych do pokrycia dachu. Górny brzeg kołnierza powinien być przylutowany do kołpaka lub nasady. Dolny brzeg kołnierza powinien być odgięty na szerokość 5+10 mm i przylutowany do podkładki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5 + 0,7 mm, ułożonej na płaszczyźnie połaci dachowej. Kształt podkładki powinien być dostosowany do rodzaju pokrycia dachu.

7. Przygotowanie podłoża  pod  krycie  papą  termozgrzewalną  ST 7

Podłoże przeznaczone pod pokrycia papowe muszą spełniać kilka podstawowych wymagań:

1. Podłoże powinno być równe, co ma decydujące znaczenie na prawidłowy spływ wody, przyczepność papy do podłoża oraz estetykę wykonanego pokrycia;

2 .  Wytrzymałość i sztywność podłoża powinny zapewniać przeniesienie przewidywanych obciążeń występujących podczas wykonywania robót oraz podczas eksploatacji dachu;

3.  Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń, oraz zagruntowane asfaltowym środkiem gruntującym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie;

4 .  Zaleca się również, aby przy obróbkach elementów wystających nad powierzchnię dachu stosować kliny z wełny mineralnej, względnie ze styropianu oklejonego papą.

5.  Przed przystąpieniem do montażu pap na podłożu drewnianym lub na podłożu
 z termoizolacji należy pod miejscami zgrzania na zakładach umieścić dodatkowy
 pas papy o szerokości około 30 cm, zabezpieczający przed płomieniem.

Podłoże drewniane Podłoże drewniane powinno być wykonane z desek o grubości zapewniającej właściwą sztywność podłoża przy stosowanym rozstawie krokwi. Najczęściej stosuje się deski o grubości od 20 do 32 cm. Wskazane jest układanie desek o szerokości 12 - 18 cm stroną dordzeniową do góry. Podłoże pod papy może być również wykonane ze sklejki drewnianej lub odpowiedniej wodoodpornej odmiany płyty wiórowej. Miejsca łączenia desek lub płyt powinny wypadać na krokwi. Nie jest zalecane bezpośrednie zgrzewanie papy na podłoże drewniane. Wskazane jest ułożenie papy podkładowej / w  naszym  przypadku papa  asfaltowa  na  tekturze  wierzchniego  krycia  odmiana  400/1200 mocowana  do  podłoża  z  desek  gr.  25 mm  gwoździami  papowymi .

Zasady ogólne układania pap zgrzewalnych Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania  nowych pokryć dachowych jak i do renowacji starych. Podstawowe różnice dotyczące zasad wykonywania pokryć dachowych przy użyciu pap tradycyjnych w stosunku do pokryć wykonywanych z pap zgrzewalnych wynikają przede wszystkim ze specyficznych własności pap, które można układać metodą zgrzewania, a mianowicie:

- 11 -

-  dużej grubości i wynikającej z tego gramatury papy, ponieważ masa asfaltowa potrzebna do klejenia zawarta jest w strukturze papy zgrzewalnej,

- dużej trwałości, co wymusza jednocześnie konieczność zapewnienia podobnej trwałości pozostałym elementom pokrycia dachowego

2. Podstawowe zasady wykonawcze

1.   Przed przystąpieniem do układania nowego pokrycia lub renowacji starego należy dokładnie zapoznać się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz technologii robót, a także podjąć decyzję o konieczności wykonania wentylacji pokrycia (szczególnie w przypadku remontu starych pokryć).

2.  Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dekarskich należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić osadzenie wpustów dachowych, wielkość spadków połaci dachu oraz określić ilość przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu.

3.  Prace dekarskie z użyciem pap zgrzewalnych można wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż 0ºC w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej niż +5ºC w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te mogą być nieco niższe pod warunkiem, że rolki papy będą przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20ºC i wynoszone na dach bezpośrednio przed ich układaniem.

4.  Nie należy prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a także podczas opadów atmosferycznych lub silnego wiatru.

5.  Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynien, haków i innego

oprzyrządowania, oraz od wstępnego wykonania z papy podkładowej obróbek detali dachowych takich jak ogniomury, kominy, świetliki.

6.  Przy nachyleniach dachu do 20% papę należy układać pasami równoległymi do okapu, natomiast przy większym spadku papę układa się pasami prostopadłymi do okapu ze względu na możliwość osuwania się układanych pasów papy podczas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczną masą papy. Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po wystąpieniu ugięcia elementów konstrukcyjnych dachu zapewniał skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego też nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale tam gdzie jest to możliwe zaleca się większe spadki.

7. Przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana i po przymierzeniu z uwzględnieniem zakładów oraz ewentualnym przycięciu, zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na całej ich szerokości (12-15 cm) należy  ogrzać palnikiem i docisnąć szpachelką w celu wgniecenia posypki.

8.  Zasadnicza operacja układania papy metodą zgrzewania polega na rozgrzewaniu podłoża oraz spodniej strony papy, aż do momentu zauważalnego topienia się masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża świadczy odpowiedni wypływ masy, który powinien wynosić od 0,5 do 1 cm na całej długości pasa zgrzewanej papy. Brak wypływu lub wypływ nierównomierny świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy z podłożem.

- 12 –

9.  Kolejne pasy papy należy łączyć ze sobą na zakład wzdłużny o szerokości 8-10 cm i poprzeczny o szerokości 12-15 cm. Zakłady powinno się wykonywać ze szczególną starannością i zgodnie z kierunkiem spływu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrów wiejących w danej okolicy. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzać i ponownie skleić. Miejsca wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki.

10.  Pasy papy powinny być tak rozmieszczone aby zakłady zarówno poprzeczne jak i wzdłużne nie pokrywały się. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć względem papy podkładowej o połowę szerokości rolki. Aby uniknąć zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45% narożnika z każdego pasa znajdującego się na spodzie zakładu.

8. BHP i przepisy przeciwpożarowe

Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy pracach na wysokości oraz na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i rękawice oraz sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości. Podczas prac dekarskich wykonywanych metodą zgrzewania na dachu musi znajdować się sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego oraz pojemników w wodą i piaskiem, a także apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom

9. Wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora.

10 KONTROLA I BADANIA

Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami  niniejszych Warunków Technicznych.

- 1 3 -

Kontrola wykonania podłoży

Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania pokryć.

Kontrola wykonania pokryć

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:

-	w odniesieniu  do prac zanikających  (kontrola  między operacyjna)  - podczas
wykonywania robót dekarskich,

-	w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót dekarskich.

Kontrola wykonania przewodów spalinowych i wentylacyjnych

Kontrolę   międzyoperacyjna   i   końcową   dotyczącą   przewodów   spalinowych wentylacyjnych przeprowadza  się,   sprawdzając  zgodność  wykonywanych  prac z niniejszymi wymaganiami.

Warunkiem koniecznym odbioru instalacji jest przedłożenie:

-  protokołu z badań i pomiarów przewodów kominowych, wykonanego przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami w danej specjalności

Kontrola wykonania tynków

Kontrolę międzyoperacyjna i końcową dotyczącą wykonania tynków przeprowadza się, sprawdzając zgodność wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami.

Kontrola wykonania obróbek blacharskich

Kontrolę międzyoperacyjna i końcową dotyczącą wykonania obróbek blacharskich przeprowadza się, sprawdzając zgodność wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami.

- 1 4 -

ODBIÓR ROBOT

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z przedmiarem  robót   i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

-	protokoły z: 	 badań i pomiarów przewodów kominowych,

wykonanych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami w danej specjalności oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów.

-	stwierdzenie inspektora nadzoru, że  wyniki przeprowadzonych  badań,  robót dekarskich były pozytywny .

NORMY ZWIĄZANE

PN-61/B-10245	Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 1462:2001		Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999		Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania

PN-B-94702.1999		Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych

PN-B-94701:1999		Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych

PN-C-81913:1998		Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków

Instrukcje i certyfikaty producenta

PN-69/B-10280/Ap1:1999 	Roboty malarskie farbami wodnymi i

wodorozcieńczalnymi

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Warunki techniczne wykonania i obmiaru – tom V

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom V

Opracował  :

Gabriel  Marcinkowski

21-04-2011 rok .