Załącznik nr 6

Harmonogram rzeczowy  zadania inwestycyjnego pn. :

„ Termomodernizacja  budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 5 w Zawierciu „

sporządzony na podstawie Projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego

| L.p | Wyszczególnienie Zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów | Terminy realizacji poszczególnych elementów |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rozpoczęcia | Zakończenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Izolacja rur instalacji c.o. w nieogrzewanej piwnicy budynku | 05.2014 r. | 05.2014 r. |
| 2. | Docieplenie ścian zewnętrznych - materiał : styropianem grubości 13 cm | 05.2014 r. | 07.2014 r. |
| 3 | Docieplenie dachów skośnych metodą wypełnienia przestrzeni międzykrokwiowych ( stropodach ) – materiał : wełna mineralna, grubość 20 cm | 05.2014 r. | 07.2014 r. |
| 4. | Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją z warstwą wyrównującą – materiał : wełna mineralna, grubość 20 cm | 05.2014 r. | 07.2014 r. |
| 5. | Wymiana stolarki okiennej na okna z tworzywa sztucznego o wsp. U= 1,1W/m2K - odnoszący się do całego okna ( nie tylko szyb ), nawiewniki okienne higrosterowane. | 05.2014 r. | 06.2014 r. |

………………………………………………..

data i podpis osoby upoważnionej